# Material für die Lernenden

## Das Informationsangebot

A.1	Chemikalien, Geräte, Materialien und Unterlagen pro Lernenden

Die Lehrperson legt folgendes Material  für jeden Lernenden bereit:

Chemikalien:

- folgende wässrige Salzlösungen in Flaschen (V = 500 ml) gelöst und deutlich beschriftet: Natriumchloridlösung (c = 0,50 mol∙l-1), Kaliumchloridlösung (c = 0,50 mol∙l-1), Natriumacetatlösung (c =  0,50 mol∙l-1), Kaliumchloridlösung (c = 0,100 mol∙l-1);

- folgende Säuren und Basen in Flaschen (V = 500 ml) gelöst und deutlich beschriftet (Gefahrensymbol): Salzsäure (c = 0,50 mol∙l-1), Natronlauge (c = 0,50 mol∙l-1), Essigsäure (c = 0,50 mol∙l-1).

Geräte:

- Laborthermometer ((  = 0…100°C), Magnetrührer inkl. Heizplatte, mit diversen Rührfischen, Peleusball („Giftballon“)

- selbstgebautes Leitfähigkeitsmessgerät zur Messung der spezifischen Leitfähigkeit  in (mS/cm): Stromversorgungsgerät (U = 9…24 V~, Imax = 600 mA~, 50 Hz), zwei digitale Multimeter (I = 0…25 mA~, U = 0…15 V~), Schalter, Leitfähigkeitsmesszelle bestehend aus zwei Graphitelektroden (aus Flachbatterien gewonnen) mit Haltevorrichtung (Elektrodenabstand: ca. 3 cm) und mit gelber Markierung der Eintauchtiefe, Stativ mit Schraubklemmen (Befestigung Leitfähigkeitsmesszelle), diverse Kabel mit Krokodilklemmen, Zellkonstante C bereits bestimmt und auf einem Kleber auf der Leitfähigkeitsmesszelle klar sichtbar notiert (Schaltbild: siehe Bedienungsanleitung).

Materialien:

- Schutzbrille, Labormantel, eine Packung Einweghandschuhe, pH-Universalindikator (flüssig), pH-Universalindikatorpapier, Spritzflasche gefüllt mit destilliertem Wasser, Bürette (V = 25 ml) für Titrationen, Stativ mit Schraubklemmen, wissenschaftlicher Taschenrechner, Lineal mit Millimetereinteilung, mehrere A4-Blätter und mehrere A4-Seiten Millimeterpapier, wasserfeste Filzstifte in verschiedenen Farben, Schere, leere Chemikalienflaschen (V = 250 ml);

- diverse Glaswaren in genügender Anzahl: Messkolben (V = 100 ml), Becherglas (V = 100 ml) mit Markierung bei ca. 50 ml, Bechergläser (V = 100 ml), Messzylinder (V = 10 ml), Messzylinder (V = 50 ml), Messpipetten (V = 10 ml).

Unterlagen und Hilfsmittel:

Folgende Unterlagen liegen in Form von Arbeits- und Hilfsblättern am Arbeitsplatz des Lernenden bereit: Lenkung, Rechenhilfe, Liste Chemikalien etc., Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Tabellen und Vorlage A3-Blatt.

A.2	Allgemein zugängliche Chemikalien, Geräte und Materialien

Folgende Chemikalien, Geräte und Materialien sollen in ausreichenden Mengen für die ganze Klasse zur Verfügung stehen und sollen zentral an einem allgemein zugänglichen Ort im Labor (z.B. Lehrerpult) gut sichtbar bereitgestellt werden:

Chemikalien:

- folgende anorganische Salze (z.B. Fluka oder Merck, mit Gefahrensymbolen und Angaben der molaren Massen): Lithiumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumbromid, Natriumiodid, Ammoniumchlorid, Natriumcarbonat, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumsulfat, Bariumchlorid, Silbernitrat, Silberchlorid, Silberiodid, Silberbromid;

- folgende organische Salze (z.B. Fluka oder Merck, mit Gefahrensymbolen und Angaben der molaren Massen): Natriumacetat, Natriumbenzoat, Tetramethylammoniumchlorid, Tetraethylammoniumchlorid, Tetrapropylammonium-chlorid;

- folgende schwache Säuren und Basen bereits in Flaschen (V = 500 ml) gelöst und deutlich beschriftet (Gefahrensymbol): Ammoniaklösung (c = 0,50 mol∙l-1), Zitronensäurelösung (c = 0,50 mol∙l-1), Ameisensäurelösung (c = 0,50 mol∙l-1).

Geräte:

- mehrere einfache Leitfähigkeitsdetektoren zur qualitativen Bestimmung der Leitfähigkeit: bestehend aus einer Flachbatterie (4,5 V), einer Glühbirne und diversen Kabeln mit Krokodilklemmen (alles zusammengebaut und einsatzbereit).

Materialien:

- diverse Küchen- und Haushaltsprodukte in beschrifteten Flaschen oder Originalverpackung: destilliertes Wasser (für Bügeleisen), Leitungswasser, Mineralwasser, Waschmittelpulver, Küchenwürze, Zucker, Kochsalz, Stärkepulver;

- diverse Materialien frei zugänglich: Glaswaren und Laborutensilien, genügende Anzahl von Waagen (Ablesbarkeit 1,0 mg), Entsorgungskanister für Schwermetalle (Silbersalze), destilliertes Wasser (mehrere Vorratsgefässe);

- Periodensystem der Elemente: mit Angaben der molaren Massen der Elemente, gut sichtbar aufhängen (ev. Format einer Wandkarte) für alle Lernenden.

- weitere A4-Blätter, A4-Seiten Millimeterpapier, A3-Blätter;

- mindestens vier grosse Pinwände für die nachfolgende „Ausstellung der Resultate“ der Lernenden (A3-Blätter).