LogicTraffic: Einstiegsaufgaben

- Ausfüllen der Wahrheitstabelle und Formel erstellen lassen

In dieser Aufgabe geht es darum, das Programm LogicTraffic kennen zu lernen.

- Öffne die Situation 1 und fülle die Wahrheitstabelle so aus, dass keine Kollisionen entstehen können. Hinweis: Die Werte in der sicher-Spalte der Wahrheitstabelle ändern sich durch Draufklicken.

- Stelle bei der Formelform-Auswahlbox Einfachste ein. Wie lautet die aussagenlogische Formel zu dieser Wahrheitstabelle? Wie würdest Du diese Formel umgangssprachlich formulieren?

- Ändere die Formelform-Auswahlbox in der Mitte rechts auf KDNF. Wie lautet die aussagenlogische Formel nun? Wie würdest Du diese Formel umgangssprachlich formulieren?

- Was kannst Du aus den Antworten zu b) und c) im Bezug auf eine Wahrheitstabelle und dazugehörige Formeln schliessen?

Interpretieren einer Formel

In dieser Aufgabe wird das Verständnis von Formeln vertieft.

- Was ist die optimale sichere Formel in KNF zur Situation 3? Optimal heisst, dass alle sicheren Ampeleinstellungen zugelassen werden. Hinweis: Gehe dazu analog zur Aufgabe 1a) vor.

- Wie würdest Du diese Formel umgangssprachlich formulieren?

- Schaue dieselbe Formel in der Implikation-Form an. Wie würdest Du diese Formel umgangssprachlich formulieren? Hinweis: Die Implikation A(B kann als "wenn A dann B" gelesen werden.

Grösse der Wahrheitstabelle

- Öffne die Situation 10. Wie viele Zeilen hat die Wahrheitstabelle? Welche Abhängigkeit besteht zwischen der Anzahl Zeilen der Wahrheitstabelle und der Anzahl verwendeter Variablen?

- Was schliesst Du aus Deiner Erkenntnis aus a) in Bezug auf das Ausfüllen einer Wahrheitstabelle zu einer Situation mit vielen Spuren (bzw. Variablen)?

Direktes Notieren einer Formel

Situationen mit vielen Spuren haben eine grosse Wahrheitstabelle. Diese komplett auszufüllen ist aufwändig. Es bietet sich an, direkt Formeln aufzustellen.

- Erstelle im Formeleditor direkt eine optimale sichere Formel für Situation 7. Hinweise: Mit dem Knopf  kannst Du eine Formel aus dem Formeleditor in die Wahrheitstabelle laden; beachte jeweils die Status-Anzeige. Überlege Dir zuerst, wie eine sichere Formel umgangssprachlich lauten müsste, notiere und prüfe diese dann.

LogicTraffic: Weiterführende Aufgaben

Optimale sichere Formeln für Situation 4

In dieser Aufgabe werden die verschiedenen Formen für Formeln verglichen.

- Gib die optimale sichere Formel für Situation 4 in jeder der sechs von LogicTraffic angebotenen Form (DNF, KNF, KDNF, KKNF, Implikation, Einfachste) an. Notiere zu jeder Formel, wie Du diese umgangssprachlich formulieren würdest.

- Betrachte die Formel in KNF. Findest Du ein Verfahren, mittels welchem man zu einer Verkehrssituation direkt eine Formel in KNF notieren kann? Notiere dieses.

- Betrachte die Formel in der Implikation-Form. Notiere ein Verfahren, mittels welchem man zu einer Verkehrssituation direkt eine derartige Formel notieren kann.

Optimale sichere Formel für Situation 5

- Wie lautet die optimale sichere Formel für die Situation 5 in KNF?

- Wie kann die optimale sichere Formel zur Situation 4 in KNF zum Finden einer optimalen sicheren Formel für die Situation 5 in KNF verwendet werden? Hinweis: Beachte die Ähnlichkeit zwischen den Situationen 4 und 5.

Drei oder vier Variablen?

- Wie lautet die optimale sichere Formel zur Situation 6 in KNF?

- Warum taucht in der Formel die Variable D nicht auf?

- Vergleiche die optimale sichere Formel in KNF zur Situation 6 mit der optimalen sicheren Formel in KNF zur Situation 3. Was lässt sich über die beiden Formeln aussagen?

Ganz sichere Kreuzung?

- Gib die kompakteste optimale sichere Formel zur Situation 11 an.

- Wie interpretierst Du diese Formel?

Eine Standardform für aussagelogische Formeln

In dieser Aufgabe geht es um ein Verfahren, mit welchem zu einer Wahrheitstabelle eine entsprechende Formel generiert werden kann.

- Wie lautet die optimale sichere Formel zu Situation 3 in KDNF?

- Vergleiche diese Formel mit der Wahrheitstabelle. Siehst Du einen Zusammenhang? Hinweis: Was passiert zum Beispiel mit der Formel, wenn Du in der Tabelle einen Wert in der sicher-Spalte änderst? Versuche einen Zusammenhang zwischen Wahrheitstabelle und der dazugehörigen Formel in KDNF zu formulieren. Notiere ein Verfahren, mit welchem sich aus einer Wahrheitstabelle eine Formel in KDNF aufstellen lässt.

LogicTraffic: Testaufgaben (auf Papier)

Direkt Formel notieren, 3 Spuren

Notiere eine optimale sichere Formel für folgende Situation.

Direkt Formel notieren, 4 Spuren

- Gib eine optimale sichere Formel für folgende Situation an.

- Muss oder kann in der Formel aus a) die Variable C vorkommen? Begründe Deine Antwort.

Direkt Formel notieren, 4 Spuren

Skizziere eine Verkehrsituation analog zu den Bildern oben für welche (¬A(¬C) ((¬A(¬D)((¬B(¬D)((¬C(¬D) eine optimale sichere Formel darstellt.

KDNF aus Wahrheitstabelle

- Wie lautet die aussagenlogische Formel zu nebenstehender Wahrheitstabelle in der kanonischen disjunktiven Normalform (KDNF)?

- Wie sieht eine dazu äquivalente, kürzeste Formel aus? Hinweis: Die gesuchte Formel benötigt bloss eine Variable.

# Text boxes

A

B

C

A

D

B

C